## Slide 1
ad
delay
device
gpio
i2c
pwm
reset
spi
timer
uart
vars
buttons
crc
FreeRTOS
lcd 16x2
leds
timesTamp
main
app_control
types
HAL/Driver
Middleware
App
Communication between the layers
app_him
sys_hw
app_info
mathematical filters
Util: Independent Libs
portable
sys_i2c
sys_pwm
sys_spi
sys_timer
sys_uart
sys_spi
sys_ad
Init Hardware
sys_gpio
serial

## Slide 2: Regras
Camada da Aplicação:
Evitar chamadas horizontais na camada de aplicação
Somente chamar funções de funcionalidade da camada de Middleware.
Camada de Middleware:
Não pode haver, de maneira alguma, chamadas horizontais;
Só pode incluir Header Files(".h") das bibliotecas da camada HAL.
Camada Hal(Driver):
Só existe para permitir portabilidade de plataforma e organizar o acesso a periféricos.
Fornecerá funções abstraídas para configurar e acessar os registradores do microcontrolador específico.
É a única camada cujas bibliotecas podem fazer chamadas horizontais.
Bibliotecas Independentes(Util):
Bibliotecas que não dependem de nenhuma outra podem ser independentes, então podem ser chamadas de qualquer camada. ex: vars.h
A Camada “Init hardware” é diferente para cada projeto, ela é responsável por configurar os periféricos e interrupções do microcontrolador, também inicializar e configura as bibliotecas da camada middleware.
Referencias:
http://www.embarcados.com.br/arquitetura-de-software-em-sistemas-embarcados/
https://selivre.wordpress.com/2011/10/15/praticas-para-a-qualidade-design-da-firmware/